# TCK-1A型张力控制器使用说明

*  微电脑监控主机

*  双路输出

*  手动、自动控制自由转换

*  简易PLC控制功能

*  全数字显示、参数设置清晰

*  键盘锁定功能、防止误操作

*  输出实时精确控制

*  具有掉电保存

常州中驰电器设备有限公司

TCK-1A张力控制器使用说明书

- 特点

TCK-1A张力控制器是一种根据计算卷径控制张力的开环型半自动张力控制器。通过检测传感器送来的信号由微机自动进行计算，得出设备工作时张力的变化曲线，实时输出控制信号，实现对各类生产、加工带材和线材等产品的设备上收、放卷张力控制，广泛应用于包装、冶金、印刷、造纸、纺织、橡胶塑料、线材拉丝等各种行业的各类设备。

张力控制器可控制力矩电机控制器、直流电机调速器、变频器等驱动装置也可直接驱动磁粉制动器/磁粉离合器等执行装置。

二.主要技术参数

1．电源电压：AC220V±10%，50Hz

2．传感器信号：NPN输出型接近开关，光电开关等

3．输入脉冲响应频率：≤1KHz

4．输出：控制输出：DC0V～DC10V ≤10mA

功率输出：DC24V 1A 2A　3A可选

5．供外部传感器电源：+12V ≤50mA

6．简易PLC控制输入

三.使用环境：

# 1.海拔高度：＜1000M

2.环境温度：0～45℃

环境要求：无腐蚀性气体

# 3.相对湿度：＜85%

四.安装尺寸及方法

开孔尺寸：230×149

安装体积：245×155×155

安装方法：嵌入式安装、台式安装。

本张力控制器有功率输出，安装时应与其他装置之间水平方向和垂直方向至少留有10cm空间，以充分散热。

可不设置，再按“M”键设置放卷维持“E000”，再按“M”键退出设置。

3．试机：

（1）通电开机，先将收卷张力控制器置于手动状态，调节旋钮使收卷张力合适，观察此时输出窗显示多少，例如显示为22，则可将收卷提升设为“E012”，既将手动输出值减自动显示窗的值；同理也将放卷张力控制器置于手动状态，调节旋钮使放卷结束时张力合适，观察此时输出窗显示多少，例如显示为18，则可将放卷维持设为“E018”，既手动输出值。至此参数基本设置完成，将收卷和放卷张力控制置于“自动”控制状态。

（2）当机器运行过程中，收卷张力偏大，可以适当增加锥度值，如设为“P008”并再次试机，直到收卷起止，张力均满足为止；当机器运行过程中，收卷张力偏小，可以略微增加收卷张力控制器材料厚值如设为101，再次运行机器，如果收卷至未端时张力足够，则材料厚值设置为101。

（3）在机器运行过程中，放卷张力偏大，可将材料厚度稍微加大，如加至82，再次试机，直到放卷起止，张力均满足为止；在机器运行过程中，放卷张力偏小，可将材料厚度稍微减小，如减至78，再次试机，直到放卷起止，张力均满足为止。

- 注意事项:

  - 交流220V电压不可接到其他端子上，否则会烧毁控制器。空的端子不可接线，否则将烧毁张力控制器。信号线要用屏蔽线,且屏蔽层要可靠接地。信号线尽量避免与强电控制线缆长距离平行走线以及捆扎在一起，以免引起干扰，使控制器无法正常工作。

  - 端子3为保护地，必须可靠接地。

  - 功率输出最大为DC24V 2A，信号输出为DC0-10V 10mA，使用时注意容量。

  - 简易PLC控制端子接常开型触点开关，不可接自锁开关。

  - 操作前请仔细阅读本说明书，务必准确理解，切莫带疑操作，否则会损坏控制器。

3．简易PLC功能：始上图（2），端子12、13、14和15为扩展的简易PLC功能输入，其功能等同于面板按键“手动”、“自动”、“卷径初始化”和“输出”功能，接线时和端子16的直流电源地构成回路。

七．参数设置范例：

如某台涂布机：基材厚度为0.08mm，放卷卷子半径为500mm；涂覆之后材料厚为0.1mm，收卷筒半径为100mm；安装传感器的检测轴直径为150mm，每一转发4个信号。

1．收卷张力控制器参数设置：

（1）收卷张力控制器设置：打开张力控制器面板，如图（1）将开关2置于ON位置。

（2）参数设置：按住“M”键3秒，设置收卷材料厚为“C100”，按一下“M”键，设置收卷筒半径为“d100”，再按“M”键设置停电保存或不保存运行状态，再按“M”键退出设置，此时自动显示窗显示“0010”；按住“M”键6秒，设置检测轴直径为“G150”，按一下“M”键，设置发信比率为“n004”，再按“M”键设置锥度，第一次试机先将锥度设为“P000”，再按“M”键设置收卷提升“E000”，再按“M”键退出设置。

2．放卷张力控制器参数设置：

（1）放卷张力控制器设置：打开张力控制器面板，如图（1）将开关2置于OFF位置。

（2）参数设置：按住“M”键3秒，设置放卷材料厚为“C080”，按一下“M”键，设置放卷卷半径为“d500”，再按“M”键设置停电保存或不保存运行状态，再按“M”键退出设置，此时显示窗显示“0050”；按住“M”键6秒，设置检测轴直径为“G150”，按一下“M”键，设置发信比率为“n004”，再按“M”键设置锥度，放卷张力无效，

五.张力控制器操作说明

- 张力控制器功能设置：

打开控制器面板，在如图（1）所示位置，将开关2置于ON，则为收卷张力，将其置于OFF，则为放卷张力。当将开关1置于OFF，通电则张力控制器恢复出厂设置，此时可重新设置张力控制器参数，张力控制器正常工作时，将1号开关置于ON。

2．按键说明：

- “输出”键：

按下该键，输出指示灯亮，张力控制器输出信号；再按下该键，输出指示灯灭，张力控制器无输出信号。

- “手动”键：

按下该键，手动指示灯亮，张力控制器进入手动工作状态，按下“输出”键，调节旋钮，可使输出信号从0至满幅度变化。

- “自动”键：

按下该键，自动指示灯亮，张力控制器进入自动控制状态，按下“输出”键张力控制器输出信号。要自动控制，必须接计米轮或外部NPN输出型接近开关，否则不能自动运行。

- “卷径初始化”键：

按下该键，张力控制器复位，并从初始状态开始运行。

- “M”键：

按住该键4秒可进入第一层参数设置菜单，右显示窗显示 项目编号01，若不理会第一层参数设置菜单提示按住该键不放，6秒后进入第二层参数设置菜单，右显示窗显示 项目编号04。

- “    ”/“   ”键：

为参数设置菜单时的加、减键，按该两键可进行参数值设置。

3．CP指示灯：

张力控制器自动工作时，要检测外部送来的CP信号。当张力控制器没有外部CP信号输入时，CP指示灯常灭；当张力控制器有外部CP信号输入时，CP指示灯常亮，张力控制器输出控制在线张力。当CP指示灯闪烁时，表示张力控制器为满幅输出，与外部CP信号有或无没有关系。

4．张力控制器参数设置：

- 第一层设置菜单：

如下表所示。按住“M”键3秒进入第一层菜单，右显示窗显示 项目编号01。按下表所示顺序设置。首先设置材料厚度。每设置完一项按下“M”键即进入下一项设置。参数设置完毕，再按下“M”键，退出设置。

材料厚度：试机时先将该值为材料的真实厚度，根据运行中的状况适当改变，详细设置方法见“七．参数设置范例”。

初始半径：为收卷筒或放卷卷子真实半径

运行记忆开关：设置为ON状态，在运行时突然断电，张力控制器会保存当前运行的值并在再次来电后从断电时刻的状态开始运行。设置为OFF状态，张力控制器不保存运行值。

- 第二层设置菜单：

按住“M”键6秒后进入第二层菜单设置，右显示窗显示 项目编号04。按下表所示顺序设置。首先设置检测轴直径。每设置完一项按下“M键即进入下一项设置。参数设置完毕，再按下“M”键退出设置。

第一层设置菜单：

| 项目编号 | 显示信息 | 设置内容 | 设置范围 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | C 100 | 材料厚度（um） | 0～999 | 100 |
| 02 | d 100 | 初始半径（mm） | 0～999 | 100 |
| 03 | ON/OFF | 运行记忆开关 | ON/OFF | OFF |

第二层设置菜单：

| 项目编号 | 显示信息 | 设置内容 | 设置范围 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | G 100 | 检测轴直径（mm） | 10～350 | 100 |
| 05 | n 01 | 发信比率 | 1、2、4、8、16 | 1 |
| 06 | P 000 | 锥度设置 | 0～80 | 0 |
| 07 | E 000 | 放卷维持/收卷提升 | O～30 | 0 |

“G”检测轴直径：该值为装有发信编码器的轴的真实直径值

“n”发信比率：该值为发信轴每转编码器的发信数

“P”锥度设置：设置该值，输出按特定的曲线变化，如收的卷子为内紧外松或内松外紧等， P000表示未设置锥度。放卷张力控制器该项设置无效。详细说明见“七．参数设置范例”。

“E” 放卷维持/收卷提升：收卷张力，设置该值以提升初始输出；如力矩电机的初始输出不够，增加该值，可使输出增大直至合适。放卷张力，设置该值以维持最小输出，如为了防止放卷轴发生飞车。E000表示没有设置；E030表示为最大输出的30。详细说明见“七．参数设置范例”。

注：　1）CP指示灯闪烁时表示控制器运行曲线已完成。

2）张力控制器设置为放卷时，锥度设置无效。

3）用分米轮发信设置为：G 260，n 08；厘米轮发信设置为：G 26，n 08。

六.外部接线示意

如图（2）所示为张力控制器外部接线示意：

端子1、2接电源AC220V，端子3接安全地。

1．控制输出：端子4和5为功率输出，接磁粉制动器或磁粉离合器。注意本张力控制器的输出最大分别为：DC24V，24VA、48VA、72VA，且为恒流输出，注意选择合适的磁粉制动器或磁粉离合器型号。

端子7为DC0V～10V输出控制电压，接线时和端子8直流电源地构成回路。

2．控制输入：端子9、10和11接光电开关或接近开关等NPN输出型传感器。端子9为其提供DC12V工作电源，端子10接信号线，端子11为直流电源地。